## Slide 1: FPGA專題實習 乒乓
C110112111 陳一頡

## Slide 2: 架構圖
Ping pong
FSM
右移
右贏
LED從左往右移
右方發球
division
clock
左贏
左移
led_move_state
LED移動速度
跟著FSM做動作
左方發球
LED從右往左移
分數計算

## Slide 3: Breakdown
1. 引用函式庫
IEEE.std_logic_1164 : 提供標準邏輯類型
IEEE.numeric_std : 支援數字類型的算術運算
IEEE.std_logic_unsigned : 允許對無符號數進行算術運算。
實體宣告（Entity Declaration）
輸入 : i_clk , i_rst , i_left_button , i_right_button
輸出 : o_count
架構宣告(Architecture Declaration)
內部信號 : count : 8 位元的計數信號，用於控制 LED 的位置。
right_score 和 left_score : 分別記錄右玩家和左玩家的得分（4 位元）。
divclk : 分頻信號，用於產生較慢的 LED 時鐘。
led_clk : 從divclk 提取的分頻時鐘信號。
left_button 和 right_button : 紀錄按鈕的狀態。
counter_move_state : 狀態機的當前狀態。
prestate : 狀態機的前一狀態。
狀態機（State Machine）
reserve : 預備狀態，等待按鈕觸發開始遊戲。
counter_is_counting_left : LED向左移動的狀態。
counter_is_counting_right : LED 向右移動的狀態。
left_win 和 right_win :分別表示左玩家或右玩家勝利的狀態。
left_ready_serve 和 right_ready_serve : 準備發球的狀態。

## Slide 4: Breakdown
計數器(counter)
功能 : 控制LED的移動方向,根據狀態機的狀態更新計數值
當狀態為counter_is_counting_left 時，計數值左移(count <= count(6 downto 0) & ‘0’)。
當狀態為counter_is_counting_right 時 ，計數值右移(count <= ‘0’ & count(7 downto 1))。
計分邏輯 :
功能 : 根據勝利狀態更新玩家分數。
若當前狀態為right_win 且前一狀態為counter_is_counting_left ， 右玩家得分(right_score <= right_score +’1’)
若當前狀態為left_win 且前一狀態為 counter_is_counting_right ， 左玩家得分(left_score <= left_score + '1’)
分類邏輯 :
divclk : 累加時鐘信號，生成較慢的時鐘。
led_clk :取divclk的第 24 位作為 LED 時鐘，減慢 LED 的更新速度。
LED輸出
O_COUNT : 直接輸出count信號 ，用於控制LED的顯示狀態。